## Slide 1: Bachelorpraktikum
Yizhen LI
31.03.2020
Hinweis
Um die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Arbeit mit unseren IAV-Präsentationsvorlagen optimal auszuschöpfen und Designvorgaben einzuhalten, finden Sie im Intranet wichtige Gestaltungstipps und Beispielfolien:
https://intranet.iavgroup.local/c-cm1/de/leistungen/powerpoint/gestaltungsregeln.html

## Slide 2: Problemstellung
Temperatur in einem Raum regeln
die Messdaten analysieren
System entwerfen
ein System in Simulink entwickeln, um die Raumtemperatur zu regeln
  Reglerentwurf
  Systemmodellierung
Analysesystem
Daten erstellen (z.B. in CSV, soll auf einer SPS laufen)
Daten einlesen auf PC
Daten anzeigen: in Form von Grafiken
Simulink System
Steuerung (SPS)
Analysesystem in Matlab
Programm erstellen
Programm für SPS aus Simulink exportieren
Programm für SPS entwerfen

## Slide 3: System entwerfen
Beschreibung
Der Temperaturregler erfasst den vom Thermometer gemessenen Temperaturwert. Wenn die Raumtemperatur außerhalb des eingestellten Temperaturbereichs liegt, öffnet oder schließt der Regler den Heizwasserfluss.
heißes Wasser fließt vom Wassertank zum Heizgerät und abgekühltes Wasser fließt zurück.
Im Wassertank befindet sich auch ein Thermometer, das an der Regler angeschlossen ist. Dieser Regler steuert das Öffnen und Schließen der Warmwasserbereitung. Die Wassertemperatur im Wassertank ist stabil.
Es gibt auch eine Wärmeübertragung zwischen dem Raum und draußen. Unabhängig von der Außentemperatur sollte die Raumtemperatur stabil sein.

## Slide 4: System entwerfen
Blockschaltbild
Regler_
RaumTemp
Raumsystem
Regler_
Wassertank
Wassertank
Außentemperatur
Raumtemperatur
Sollwert_Raum
Sollwert_Wassertank
Wassertemperatur
Raumsystem: Heizung, Fenster usw. Input sind Außentemperatur, Schaltung der Heizung und Wassertemperatur. Durch den Energieaustausch mit dem Raum und draußen wird neue Raumtemperatur eingestellt
Regler_RaumTemperatur: Vergleichen den Sollwert der Raumtemperatur mit der echten Raumtemperatur, um festzustellen, ob der Schalter geöffnet ist oder nicht
Wassertank: das Wasser zu erhitzen
Regler_Wassertank: Vergleichen den Sollwert der Wassertanktemperatur mit der echten Wassertanktemperatur, um festzustellen, ob die Warmwasserbereitung geöffnet ist oder nicht
Modell wird physikalisch vereinfacht: Energieverluste durch Wassertankwände und Rohre sind nicht berücksichtigt

## Slide 5: Programm erstellen für die SPS
Ablauf
Programm aus Simulink exportieren: Simulink erstellt für jeden Block in Regelkreis entsprechende Programme
Programm für Steuerung erstellen: In der SPS werden diese Programme verwendet
Die erzeugten Daten werden in der SPS aufgezeichnet
simulink
Daten
SPS

## Slide 6: Analysesystem
Aufgaben des Analysesystems
Logging-Datei erstellen: Daten von SPS werden aufgezeichnet und in Logging-Datei eingefügt
Logging-Datei lesen in Matlab: einzelne Datei oder mehrere Dateien, Dateien mit unterschiedlichen Datentypen/Größen
Daten anzeigen durch Matlab Programm: T-Zeit Liniendiagramm, mehrere Dateien in einer Grafik anzeigen, Grenzwerte festlegen, abnormale Daten markieren
Daten von SPS
Logging-Datei
Matlab Programm

## Slide 7
Yizhen LI
IAV GmbH
Rockwellstraße 16, 38518 Gifhorn Telefon +49 5371 80-51611
yizhen.li@iav.de
www.iav.com

## Slide 8: Lenkungsinformationen
Hinweis
Weiterführende Informationen dazu bei C-QM1 oder direkt in PROFI „3.6.6 Lenkung dokumentierter Information“:
https://profi.iavgroup.local/pkit/go/pelement.do?id=4136&type=Process
Projekt: |  | Bachelorpraktikum - Yizhen LI |  |  | 
Version: |  | 1.0.0 |  |  | 
Status: |  | Entwurf / freigegeben / ungültig |  |  | 
Geheimhaltungsstufe: |  | öffentlich / intern / vertraulich / streng vertraulich |  |  | 
 | Datum | Name |  | Abt. | Telefon
Erstellt: | 31.03.2020 | Yizhen Li |  | TP-D81 | +49 5371 80-51611
Geprüft: | 01.04.2020 | André Hoppe |  | TP-D81 | +49 5371 80-54569
Freigegeben: | 01.04.2020 | André Hoppe |  | TP-D81 | +49 5371 80-54569
Änderungshistorie |  |  |  |  | 
Version | Datum | Name | Änderungen |  |