## Slide 1: Entwicklung eines Data-Logging-Systems für Industriesteuerungen
Bachelorarbeit
Yizhen LI
22.09.2020 Wernigerode

## Slide 2: Inhaltverzeichnis
Problemstellung
Varianten des Data-Logging-Systems
Aufbau des Data-Logging-Systems
Data-Logging-Programm in TwinCAT PLC
Data-Logging-Programm in TwinCAT C++
Dateienübertragung zum PC
Dateitypumwandlung
Testen mit Simulink Model: Heizsystem
Zusammenfassung

## Slide 3: Problemstellung
Anwendung (Datenquelle) wird in Simulink erstellt und lauft auf einer SPS
Daten aus der SPS-Anwendungen aufzeichnen
Daten für einen längeren Zeitraum speichern
Abbildung1 Ziel des Data-Logging-Systems
Abbildung TwinCAT Embedded-PC von Website Beckhoff Infosys: https://infosys.beckhoff.com/

## Slide 4: Varianten des Data-Logging-Systems
Abbildung2 Varianten des Data-Logging-Systems
Externe Datenlogger
Interne Data-Logging-Variante
Funktionalitäten von SPS-Herstellern
C++ Programm mit Data-Logging-Funktion
Data-Logging-Software von Drittanbietern
XML
OPC UA
Datenbank
csv
X (zusätzliches Gerät)
X niedrigere Anwendungsflexibilität
X Keine hierarchische Struktur
X Programmieraufwände
X größerer Speicherplatz
Notes: Zusätzlich Bauraum in Schaltschrank

## Slide 5: Varianten des Data-Logging-Systems
Abbildung2 Varianten des Data-Logging-Systems
√
Externe Datenlogger
Interne Data-Logging-Variante
Funktionalitäten von SPS-Herstellern
C++ Programm mit Data-Logging-Funktion
Data-Logging-Software von Drittanbietern
XML
OPC UA
Datenbank
csv
X (zusätzliches Gerät)
X niedrigere Anwendungsflexibilität
X Keine hierarchische Struktur
X Programmieraufwände
X größerer Speicherplatz
√

## Slide 6: Aufbau des Data-Logging-Systems
Abbildung3 Datenfluss des Data-Logging-Systems
1. Dateneinlesen von der Datenquelle
2. Data-Logging-Funktion
3. Dateienübertragung zum PC
4. Aufbereitung der Data-Logging-Dateien (Dateitypumwandlung)

## Slide 7: Aufbau des Data-Logging-Systems
Abbildung3 Datenfluss des Data-Logging-Systems
1. Dateneinlesen von der Datenquelle
2. Data-Logging-Funktion
3. Dateienübertragung zum PC
4. Aufbereitung der Data-Logging-Dateien (Dateitypumwandlung)

## Slide 8: Data-Logging-Programm in TwinCAT PLC
TwinCAT3 Funktion XML Server
Server+Bibliothek
Alle im vorherigen Zyklus eingegebenen Werte müssen innerhalb eines Schreibzyklus in der XML-Datei aufgezeichnet werden =>XML-Server-Performancetest
Abbildung4 Funktionsbaustein FB_XMLSRVWRITE

## Slide 9: Data-Logging-Programm in TwinCAT PLC
XML-Server-Performancetest
Testergebnis (100 Werte)
Schreibvorgang des Buffers: 1s
Schreiben in die XML-Datei: 70ms
Abbildung5 Flussdiagramm des XML-Server-Testverfahrens

## Slide 10: Data-Logging-Programm in TwinCAT PLC: kontinuierlich
Programm: TC3 PLC Projekt in ST (IEC 61131)
Task Zyklus: 10ms
Abbildung6 Flussdiagramm des kontinuierlichen Data-Logging-Programms in TwinCAT PLC

## Slide 11: Data-Logging-Programm in TwinCAT PLC: kontinuierlich
XML Datei: 100 Datensätze, Zeitintervall = 1s
Name: yyyy-mm-dd-hh-mm-ss-msTEST
Abbildung7 erzeugte XML-Dateien

## Slide 12: Data-Logging-Programm in TwinCAT PLC: eventbasiert
XML Datei: 20 Datensätze, Zeitintervall = 200ms
Ergebnisse: 2 XML Dateien für jede Event
    20 Datensätze vor und 20 Datensätze nach den Event
Abbildung8 Flussdiagramm des eventbasierten Data-Logging-Programms in TwinCAT PLC

## Slide 13: Data-Logging-Programm in TwinCAT C++
Programm: TC3 C++ Projekt
Task Zyklus: 10ms
Abbildung9 Flussdiagramm des gemeinsamen Data-Logging-Programms in TwinCAT C++

## Slide 14: Data-Logging-Programm in TwinCAT C++
Daten-Datei: Binärdaten, 100 Datensätze im kontinuierlichen Mode oder 20 Datensätze im eventbasierten Mode
Title-Datei: für die Variablentags
Abbildung10 erzeugte Binärdateien

## Slide 15: Aufbau des Data-Logging-Systems
Abbildung3 Datenfluss des Data-Logging-Systems
1. Dateneinlesen von der Datenquelle
2. Data-Logging-Funktion
3. Dateienübertragung zum PC
4. Aufbereitung der Data-Logging-Dateien (Dateitypumwandlung)

## Slide 16: Dateienübertragung zum PC (Langzeitspeicher)
Abbildung11 Dateienübertragung Möglichkeiten
generierte Dateien werden in das Medium übertragen
der Kurzzeitspeicher werden als Übertragungsmedium verwendet

## Slide 17: Aufbau des Data-Logging-Systems
Abbildung3 Datenfluss des Data-Logging-Systems
1. Dateneinlesen von der Datenquelle
2. Data-Logging-Funktion
3. Dateienübertragung zum PC
4. Aufbereitung der Data-Logging-Dateien (Dateitypumwandlung)

## Slide 18: Dateitypumwandlung
Dateityp-umwandlung-Programm in MATLAB
Dateityp-umwandlung-Programm in MATLAB
Variante1: XML zu *.mat Datei
Variante2: Binär zu *.mat Datei
Abbildung12 Dateitypumwandlung

## Slide 19: Testen mit Simulink Model: Heizsystem
Abbildung13 IO von Simulink-Modul

## Slide 20: Testen mit Simulink Model: Heizsystem
Data-Logging-Programm
Abbildung14 IO-Mapping zwischen Simulink-Modul und SPS-Modul

## Slide 21: Zusammenfassung
 | Variante 1 | Variante 2
Programmiersprache | Alle Sprachen von IEC 61131 | C++
Lizenz | TC3 PLC TC3 XML Server | TC3 C++/MatSim
Zusätzlicher Download | TC3 XML Server (kostenlos) | -
Dateityp | XML | binär
Dateigröße | relativ groß | relativ klein
Datenlesbarkeit für Menschen | lesbar | Daten-Datei nicht lesbar Title-Datei lesbar
Title | automatisch erzeugt in XML-Datei | müssen manuell in Programm eingeben werden
Tabelle1 Vergleich Variante 1 und Variante 2

## Slide 22: Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

## Slide 23: Anhang
Abbildung15 Tabelle in *.mat Datei